## Slide 1: Musashi ロボット
コード際のエラー
Date : 2023/04/14

## Slide 2: ファイル変更の件
「musashi_ws/run_controller_node.sh」を変更する
現在の「run_controller_node.sh」
変更した「run_controller_node.sh」

## Slide 3: コードの説明
セットアップ
1. Lidar接続の確認
2. ポートのセットアップ
Musashiロボットの実行モード
  マッピング
    → Lidar オンにして、マッピングとローカリゼーションモードでセットする。
    → SLAMを実行する
    → ロボットを移動してrvizで周辺のエリアマップを生成する
    → マップを保存する
  ナビゲーション、ローカリゼーション、障害物検知
    → PLC接続を開始する
    → Lidar オンにして、ローカリゼーションモードだけでセットする。
    → ロボットの走行開始

## Slide 4: セットアップ
Lidar接続の確認
  - Terminator でコマンドを実行する.
  - [ls /dev/ttyUSB*]コマンドを実行し、画面に「tty/USB0」か「ttyUSB1」かが出たら、接続がつながっている。
  - 接続がなかったら、もう一度 Pluginを確認してください
ポートのセットアップ
  - 上の接続が出たポート 「tty/USB0」か「ttyUSB1」かをセットアップし、
  [sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0]か
  [sudo chmod 666 /dev/ttyUSB1]のコマンドを実行する

## Slide 5: 1.マッピングモード
ステップ 1 : Lidar オンにして、マッピングとローカリゼーションモードでセットする:
- Terminator でコマンドを実行する.
- 1番目のターミネーター ウィンドウで 「bash start_robot.sh」を実行する.
    ステップ 2 : SLAMを実行する:
    - 2番目のターミネータ ウィンドウで「bash start_slam.sh」を実行する.
    ステップ 3 : ロボットを移動してrvizで周辺のエリアマップを生成する
    -「bash start_slam.sh」を実行すると、rvizのウィンドウズが出る.
    - 手動でロボットを動いて、マッピングする.
    ステップ 4 : マップを保存する:
    - 3番目のターミネータ ウィンドウで 「bash start_creating_map.sh」を実行する

## Slide 6: 2.ナビゲーション、ローカリゼーション、障害物検知
ステップ 1 : PLC接続を開始する
  - 1番目のターミネーター ウィンドウで 「bash start_navigation.sh」を実行する.
ステップ 2 : Lidar オンにして、ローカリゼーションモードだけでセットする。
  - 2番目のターミネータ ウィンドウで「bash start_pure_localization.sh」を実行する.
ステップ 3 :ロボットの走行開始
  3番目のターミネータ ウィンドウで 「bash run_controller_node.sh」を実行する.
  注意：ロボットの走行軌道がNicoleさんの資料で決まっているので、走行軌道が違いましたら、Nicoleさんの資料を参考し、また連絡してください.